ИНФОРМАЦИЯ

| Производитель | TECHNOLOGICAL SYSTEMS BY MORO S.R.L. |
| --- | --- |
| Тип машины | МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ И СУШКИ ПОЛОВ |
| Модель | GRANDE BRIO 45 B, BT и E GRANDE BRIO 55 B и BT |
| Серийный номер | 14_ _0001 |
| Вес брутто/ вес нетто | GRANDE BRIO 45 B, BT и E – 144 кг (70 кг) GRANDE BRIO 55 B и BT – 152 кг (78 кг) |
| Напряжение | 24 В пост. тока (B) 220 В перем. тока (E) |
| Максимальный уклон при работе | 2 % |
| Степень защиты | IP 23 |

МАШИНЫ СООТВЕТСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИМ СТАНДАРТАМ

98/37/CE - 89/391/CEE - UNI EN 292/1/2 - CEI EN 60204/1

73/23/CEE - 89/336/CEE - CE EN 60439/1 - 85/374/CEE

Описания, приведенные в данном документе, не имеют обязательной силы для производителя. Компания TSM Srl сохраняет за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию корпуса, деталей и аксессуаров в целях усовершенствования или в любых иных производственных или коммерческих целях.

Воспроизведение частей текста и чертежей, приведенных в данном документе, запрещено законом.

Компания TSM Srl сохраняет за собой право вносить технические изменения и/или изменять оборудование.

Иллюстрации предназначены исключительно для справки и не обязательно точно отражают все детали конструкции и характеристики.

КОМПОНЕНТЫ МАШИНЫ – ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

|  | 1 Переключатель щетки 2 Зарядное устройство для аккумуляторов 3 Ручка (регулировка положения рукоятки) 4 Пластмассовая крышка и бак для грязной воды 5 Бак для моющего раствора 6 Щетка (-и) 7 Колесо 8 Отверстие для заполнения 9 Отверстие для слива воды 10 Всасывающий шланг 11 Шланг сквиджа 12 Сливной шланг |
| --- | --- |
|  | 1 Счетчик времени работы/ индикатор заряда аккумуляторов 2 Рычаг подъема сквиджа 3 Термопереключатели 4 Потенциометр/ регулятор скорости 5 Переключатель всасывания 6 Переключатель щетки 7 Переключатель обратного хода |

1 ВВЕДЕНИЕ

Данная машина для мойки полов может использоваться для очистки полов различных типов и для удаления различных загрязнений при помощи механического действия одной дисковой щетки и химического действия водного моющего раствора. По мере ее продвижения она также собирает грязь и моющий раствор с пола.

Машину следует использовать только для указанной цели.

Даже самые лучшие машины работают эффективно и успешно только в том случае, если они правильно используются и поддерживаются в полностью исправном состоянии.

Следует внимательно прочитать данное руководство и обращаться к нему каждый раз при возникновении проблем при работе машины.

Наша сервисная организация и наши агенты всегда готовы помочь советами или оказать непосредственную помощь, если требуется.

2 ПОЛУЧЕНИЕ МАШИНЫ

При получении машины следует незамедлительно проверить наличие всех компонентов, перечисленных в накладной, и убедиться в отсутствии повреждений, которые машина могла получить при транспортировке. Если машина повреждена, о таком повреждении необходимо незамедлительно сообщить транспортировщику и в наш отдел обслуживания клиентов. Только при условии своевременного сообщения о соответствующей проблеме можно получить отсутствующие компоненты или компенсацию ущерба в случае повреждения.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

|  |  | GRANDE BRIO 45 B | GRANDE BRIO 45 BT | GRANDE BRIO 45 E | GRANDE BRIO 55 B | GRANDE BRIO 55 BT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность | м2/ч | 1800 | 2250 | 1800 | 2200 | 2750 |
| Рабочая скорость | м/мин | 0 - 60 | 0 - 60 | 0 - 60 | 0 - 60 | 0 - 60 |
| Рабочая ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 |
| Размер щетки | мм | 1 x 450 | 1 x 450 | 1 x 450 | 2 x 750 | 2 x 750 |
| Давление прижима щетки | кг | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| Управление давлением прижима щетки |  | II | II | II | II | II |
| Ширина сквиджа | мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Способ поднятия сквиджа |  | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Бак для моющего раствора | л | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Бак для грязной воды | л | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Материал бака |  | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен |
| Напряжение | B | 24 | 24 | 220 | 24 | 24 |
| Емкость аккумулятора (в соответствии со стандартом DIN) | А·ч 5 | 120, свинцово-кислотный | 120, свинцово-кислотный | II | 120, свинцово-кислотный | 120, свинцово-кислотный |
| Размеры отсека для аккумуляторов, длина x ширина x высота | мм | 365x365x320 | 365x365x320 | II | 365x365x320 | 365x365x320 |
| Двигатель щетки (номинальная мощность) | Вт | 1 x 550 | 1 x 550 | 1 x 550 | 2 x 200 | 2 x 200 |
| Ходовой двигатель (номинальная мощность) | Вт | II | 180 | II | II | 180 |
| Двигатель всасывания (номинальная мощность) | Вт | 3 ступени x 490 | 2 ступени x 490 | 3 ступени x 550 | 3 ступени x 490 | 3 ступени x 490 |
| Максимальная мощность | Вт | 1040 | 1220 | 1100 | 890 | 1070 |
| Разрежение всасывания | мм вод. ст. | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Габаритные размеры, длина x ширина x высота | мм | 1030x650x950 | 1030x650x950 | 1030x650x950 | 1000x650x950 | 1000x650x950 |
| Вес без аккумуляторов | кг | 70 | 78 | 70 | 70 | 78 |

4 СИМВОЛЫ НА МАШИНЕ

|  | Изображение щетки. Используется для обозначения переключателя двигателя щетки. |
| --- | --- |
|  | Изображение двигателя всасывания. Используется для обозначения переключателя двигателя всасывания. |
|  | Счетчик времени и индикатор заряда аккумуляторов. Показывает уровень заряда аккумуляторов, время работы и минимальное напряжение аккумуляторов. |
|  | Изображение раскрытой книги. Напоминает работнику о необходимости прочитать руководство перед эксплуатацией машины. |

5 СИМВОЛЫ В РУКОВОДСТВЕ

|  | Символ предупреждения. Следует внимательно прочитать разделы, перед которыми имеется данный символ: они имеют отношение к безопасности оператора и машины. |
| --- | --- |
|  | Означает опасность выделения газов и выбросов агрессивных жидкостей. |
|  | Означает опасность пожара. Не приближаться к отрытому пламени. |
|  | Указывает на необходимость защитных перчаток. |

6 ПОДГОТОВКА МАШИНЫ

6.1	Перемещение упакованной машины

Машина поставляется в специальной упаковке с поддоном (коробка + двухзаходный поддон, обеспечивающий подъем с более длинной стороны), которая позволяет перемещать ее с помощью вилочного погрузчика.

Полный вес машины Grande Brio 45 и 55 составляет 144 кг (70 кг без аккумуляторов), а машины Grande Brio 45 и 55 BT – 152 кг (78 кг без аккумуляторов). Размеры в упаковке:

Высота:	1040 мм

Длина:	1060 мм

Ширина:	670 мм

|  | Поддон устанавливается на вилочный погрузчик или транспортировочную платформу по центру, машину следует перемещать очень осторожно, избегая ударов и поднимая ее на достаточную высоту. Упаковочные коробки запрещается складывать в штабеля. |
| --- | --- |

6.2	Распаковка машины

- Перерезать полиэтиленовые ленты с помощью подходящего режущего инструмента, учитывая их эластичность.

- Поднять коробку, чтобы извлечь машину.

- Поднять рукоятку (см. раздел 6.8 «Регулировка положения рукоятки») и, придерживая переднюю часть машины, выдвинуть ее вперед до полного освобождения колес.

- Спустить машину с поддона, используя наклонный скат.

- Сохранять поддон и картонную коробку для возможной последующей транспортировки.

6.3	Установка аккумулятора

Аккумуляторы устанавливаются в отсек для аккумуляторов под баком для грязной воды.

Размеры отсека для аккумуляторов: 365 x 365 x 320 (высота) мм.

|  | Следует строго соблюдать инструкции производителя или продавца аккумуляторов касательно технического обслуживания и ежедневной подзарядки аккумуляторов. Все процедуры по установке и техническому обслуживанию должны выполняться специалистами. |
| --- | --- |
|  | При выполнении манипуляций с аккумуляторами всегда следует использовать защитную одежду в соответствии с применимыми правилами. В частности, перед выполнением манипуляций с аккумуляторами следует снять все металлические предметы, такие как кольца, цепочки и часы, с рук, запястий и шеи. Запрещается прислонять металлические предметы к аккумуляторам. |

При установке/ снятии аккумулятора (Рис. 2):

- Отсоединить 2 черных пластмассовых шланга.

- Снять сливной шланг с бака для моющего раствора.

- Снять бак для грязной воды.

- Убедиться, что аккумуляторы имеют правильный размер.

- Установить аккумуляторы, как показано на схеме.

6.4	Подключение кабелей к аккумуляторам

Подсоединить кабели к выводам аккумуляторов (Рис. 3).

6.5	Подзарядка аккумуляторов

Для предотвращения необратимого повреждения аккумуляторов следует любым путем избегать их полной разрядки и выполнять подзарядку в течение нескольких минут с момента появления сигнала разрядки аккумуляторов.

|  | Нельзя оставлять аккумуляторы полностью разряженными, даже если машина не используется. |
| --- | --- |
|  | Следует убедиться, что зарядное устройство для аккумуляторов соответствует их типу и емкости (подходит для подзарядки свинцовых/ кислотных или гелевых и аналогичных аккумуляторов). Нельзя заряжать гелевый аккумулятор с помощью неподходящего зарядного устройства. Следует строго соблюдать инструкции производителя аккумуляторов и зарядного устройства. |
| Подсоединить зарядное устройство к разъему при помощи кабеля-удлинителя, закрепленного на рукоятке (Рис. 2). |

|  | Опасность выделения газов и выброса агрессивных жидкостей. Опасность пожара: не приближаться к отрытому пламени. |
| --- | --- |

6.6	Сборка и установка сквиджа

Машина упаковывается и поставляется без установленного сквиджа для удобства упаковки. Следует выполнить следующие действия:

- Ослабить ручку на штифте (Рис. 9).

- Вставить штифты сквиджа в отверстия поперечины/ кронштейна с шайбой над и под пластиной поперечины (Рис. 10).

- Затем затянуть ручку для фиксации сквиджа в нужном положении (Рис. 11).

- Подсоединить шланг сквиджа к предусмотренному патрубку.

- Отрегулировать положение сквиджа так, чтобы при движении задняя резинка была немного отогнута назад равномерно по всей своей длине (Рис. 11).

- Если требуется увеличить изгиб резинки в центральной части, следует отогнуть сквидж назад, повернув ручку против часовой стрелки (Рис. 11). Для увеличения изгиба резинки по краям следует повернуть ручку по часовой стрелке (Рис. 11).

# 6.7	Регулировка положения рукоятки

Рукоятку, согнутую для удобства упаковки, следует установить в рабочее положение (Рис. 4):

- Ослабить ручку.

- Переместить и установить рукоятку в рабочее положение.

- Зафиксировать ее в нужном положении, затянув ручку.

# 6.8	Установка дисковой щетки (модели Grande Brio 45 B, BT и E)

- Поднять сквидж.

- Приподнять машину, нажимая на рукоятку.

- Установить машину на щетку, убедившись, что крышка щетки не мешается.

4.	Нажать на переключатель щетки (только в аккумуляторной версии) и несколько раз на кнопку включения (Рис. 8-4 и Рис. 7-5).

5.	Щетка фиксируется автоматически.

# 6.9	Установка дисковых щеток (модели Grande Brio 55 B и BT)

- Поднять сквидж.

- Поднять машину, нажимая на рукоятку.

- Вручную центрировать щетку на шестигранном штифте двигателя щетки.

- Приподнять щетку для соединения с кольцевым уплотнением.

|  | Для предотвращения повреждения пола следует внимательно выбирать тип щеток и дисков, наиболее подходящий для очищаемой поверхности. Следует убедиться, что поблизости нет людей или предметов. |
| --- | --- |

6.10	Бак для грязной воды

Убедиться, что заглушка сливного шланга установлена, и шланг подсоединен к баку.

# 6.11	Бак для моющего раствора

Заполнить бак для моющего раствора чистой водой с температурой не выше 50 °C (Рис. 7-2). Добавить жидкое моющее средство в количестве и в порядке, рекомендованном производителем моющего средства. Следует использовать минимальное содержание моющего средства для предотвращения образования чрезмерного количества пены, т.к. чрезмерное количество пены может привести к повреждению двигателя всасывания.

|  | Всегда следует использовать моющее средство с низким пенообразованием. Перед началом работы добавить небольшое количество противопенного средства в бак для грязной воды, чтобы предотвратить образование пены. Нельзя использовать чистые кислоты. После заполнения бака следует установить на место крышку отверстия для заполнения. |
| --- | --- |

6.12	Индикатор уровня заряда аккумуляторов

Один инструмент показывает и контролирует:

A =	время работы.

B =	уровень заряда аккумуляторов, отображаемый с указанием напряжения и с помощью световой полоски, состоящей из 9 сегментов.

C =	минимальное напряжение: когда напряжение аккумулятора достигает этого уровня, прекращается подача питания на двигатель щетки и на двигатель всасывания. При активации этой функции первый сегмент световой полоски мигает в течение примерно 20 секунд, затем мигает символ аккумулятора.

|  | Для перемещения машины в место подзарядки аккумуляторов следует поднять переднюю часть машины и катить ее на колесах. |
| --- | --- |

7 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Следует строго соблюдать данные правила для предотвращения повреждений машины и травм оператора.

- Машину должен использовать исключительно уполномоченный и обученный персонал.

- Необходимо внимательно прочитать информацию на табличках, закрепленных на машине. Таблички нельзя ни при каких обстоятельствах закрывать, и следует незамедлительно заменять их в случае  повреждения.

- Перед использованием машины следует проверить все элементы управления, индикаторы и любые инструменты для обеспечения правильной эксплуатации.

- Перед использованием машины следует убедиться, что все дверцы и крышки установлены так, как показано в данном руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

- Убедиться, что поверхность, которую планируется очищать, может выдерживать вес машины.

- При эксплуатации машины необходимо следить за тем, чтобы поблизости не было людей, в особенности детей.

- Нельзя смешивать различные типы моющих средств: это может привести к образованию токсичных газов.

- Температура хранения машины должна составлять от -25 °C до +55 °C.

- Условия эксплуатации: температура в помещении от 0 °C до 40 °C при относительной влажности от 30 до 95%.

- Нельзя ставить на машину контейнеры с жидкостями.

- Запрещается использовать машину для транспортировки предметов.

- Нельзя использовать растворы кислоты, которые могут повредить машину и/или причинить вред людям.

- Следует избегать работы щеток при стоящей машине: это может привести к повреждению пола.

- Нельзя вдыхать пары горючих, легковоспламеняющихся, взрывоопасных, агрессивных, токсичных жидкостей или порошки.

- Нельзя использовать машину во взрывоопасной среде

- В случае пожара следует использовать порошковый огнетушитель. Нельзя использовать воду.

- Нельзя использовать машину под дождем.

- Нельзя открывать крышки и снимать защитные приспособления в процессе работы машины.

- Необходимо избегать столкновений со стеллажами или строительными лесами.

- Запрещается использовать машину на поверхностях с уклоном, превышающим значение, указанное на табличке.

- Машина должна выполнять операции мойки и сушки одновременно. Любые другие операции должны выполняться в зонах, в которых запрещено присутствие неуполномоченного персонала. Следует использовать подходящие знаки для предупреждения о том, что пол мокрый.

- При возникновении любых проблем при эксплуатации машины следует убедиться, что они не вызваны недостаточностью планового технического обслуживания. Если это не так, следует обратиться в ближайший сервисный центр компании TECHNOLOGICAL SYSTEMS BY MORO S.R.L.

- При замене деталей машины всегда следует спрашивать ОРИГИНАЛЬНЫЕ запасные части у Официального представителя и/или Дистрибьютора компании TECHNOLOGICAL SYSTEMS BY MORO S.R.L.

- Следует использовать только оригинальные щетки компании TECHNOLOGICAL SYSTEMS BY MORO S.R.L.

- Следует избегать засорения фильтра бака для моющего раствора: не следует заполнять бак моющим раствором задолго до начала эксплуатации машины.

- При выполнении технического обслуживания всегда следует отключать электропитание машины.

- После завершения любых процедур технического обслуживания следует восстановить все электрические соединения.

- Нельзя снимать защитные приспособления, для снятия которых требуются специальные инструменты.

- Запрещается мыть машину при помощи прямой струи воды или струи воды под давлением или с использованием коррозионно-активных веществ.

- Следует организовывать проверку машины в сервисном центре компании TECHNOLOGICAL SYSTEMS BY MORO S.R.L. через каждые 200 часов работы.

- Следует проверять степень износа разъема; если разъем поврежден, следует заменить его до использования машины; замена может выполняться только уполномоченным персоналом.

- Расходные материалы следует утилизировать в соответствии с применимыми на соответствующий момент законами и правилами.

- В случае уничтожения важно разделять все материалы и передавать их квалифицированным и уполномоченным операторам в соответствии с применимыми на соответствующий момент законами и правилами.

- Аккумуляторы содержат вредные и опасные материалы, которые должны утилизироваться квалифицированными операторами в соответствии с применимыми законами о вредных и опасных веществах.

- Нельзя оставлять работающую машину без присмотра. Необходимо следить за тем, чтобы машину не использовали дети или неквалифицированный персонал.

- Нельзя использовать машину в опасных зонах.

- Запрещается использовать широкую одежду или аксессуары, которые могут запутаться в движущихся частях.

- При мойке полов оператор должен стоять позади машины и управлять ей с помощью рукоятки. Машина не должна использоваться несколькими операторами одновременно.

- Помимо правил техники безопасности, приведенных в данном руководстве, следует соблюдать и выполнять общие правила техники безопасности, применимые в соответствующей отрасли, а также действующие на текущий момент требования природоохранного законодательства.

- Если оператор не обладает навыками, необходимыми для использования машины, или если его психофизическое состояние изменено под действием химических веществ (например, алкоголя, наркотиков, медицинских препаратов), ему запрещается использовать машину.

8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

8.1	Подготовка к работе

# АККУМУЛЯТОРНАЯ И СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ БЕЗ ТЯГОВОГО ПРИВОДА

- Подготовить машину к работе.

- Нажать переключатель щетки (Рис. 8-4).

- Нажать переключатель всасывания (Рис. 8-1).

- Опустить сквидж.

- Нажать переключатель двигателя щетки на рукоятке (Рис. 7-5).

# АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЕРСИЯ С ТЯГОВЫМ ПРИВОДОМ

Тяговый привод представляет собой двигатель со смешанным возбуждением. Для регулировки скорости и направления используется потенциометр и кнопка (Рис. 8-5 и 8-4).

- Подготовить машину к работе.

- Нажать переключатель щетки (Рис. 8-4).

- Нажать переключатель всасывания (Рис. 8-1).

- Опустить сквидж.

- Нажать переключатель двигателя щетки на рукоятке (Рис. 7-5).

- Отрегулировать скорость движения при помощи потенциометра (Рис. 8-5).

|  | Перед использованием машины следует проверить все элементы управления для обеспечения надлежащей ее эксплуатации. При движении следует избегать наезда машины на выступающие предметы или углубления. |
| --- | --- |
|  | При понижении уровня заряда аккумуляторов на дисплее отображается заданное минимальное напряжение, которое мигает в первом сегменте световой полоски. Двигатель щетки и двигатель всасывания автоматически отключаются; поэтому требуется как можно быстрее подзарядить аккумуляторы. Информация о перемещении машины в место подзарядки аккумуляторов приведена в разделе 6.6. |
|  | Если требуется переместить машину назад, следует поднять сквидж. |
|  | Машины с тяговым приводом: следует проявлять осторожность, чтобы избежать слишком быстрого движения машины. |

8.2	Устройство защиты от переполнения

В машине имеется фильтр и поплавок, который останавливает двигатель всасывания, когда заполняется бак для грязной воды. При этом перекрывается шланг всасывания. В таком случае следует слить воду из бака.

9 ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

9.1	Аккумуляторная версия

По окончанию работы перед выполнением любого технического обслуживания следует выполнить следующее:

- Выключить двигатель всасывания с помощью соответствующего переключателя (Рис. 8-1).

- Выключить двигатель щетки с помощью соответствующей кнопки (Рис. 8-4) и переключателя (Рис. 7-5).

- Поднять сквидж и переместить машину в место слива грязной воды.

- Слить воду из бака для грязной воды.

- Очистить сквидж струей чистой воды. Сквидж должен быть поднят, когда машина не используется, чтобы предотвратить стойкую деформацию резинок.

- Снять щетку и очистить ее с помощью струи воды.

- Отсоединить соединитель от аккумулятора.

- Поставить машину на задние колеса для предотвращения деформации щетинок щетки.

# 9.2	Сетевая версия

По окончании работы перед выполнением любого технического обслуживания следует выполнить следующее:

- Выключить двигатель всасывания с помощью соответствующего переключателя (Рис. 8-1).

- Выключить двигатель щетки с помощью соответствующей кнопки (Рис. 8-4) и переключателя (Рис. 7-5).

- Поднять сквидж и переместить машину в место слива грязной воды.

- Извлечь сетевую вилку из розетки.

- Слить воду из бака для грязной воды.

- Очистить сквидж струей чистой воды. Сквидж должен быть поднят, когда машина не используется, чтобы предотвратить стойкую деформацию резинок.

- Снять щетку и очистить ее с помощью струи воды.

- Поставить машину на задние колеса для предотвращения деформации щетинок щетки.

|  | При выполнении этих действий всегда следует использовать перчатки для защиты от контакта с опасными растворами. Следует убедиться, что поблизости нет людей или предметов. |
| --- | --- |

10 ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1	Очистка бака для грязной воды

|  | При выполнении этих действий всегда следует использовать перчатки для защиты от контакта с опасными растворами. Следует убедиться, что поблизости нет людей или предметов. |
| --- | --- |

- Снять резиновые шланги (Рис. 7-3 и 7-4) с пластмассовой крышки (Рис. 5).

- Снять сливной шланг (Рис. 7-6).

- Снять пластмассовую крышку.

- Снять фильтр и поплавок и тщательно промыть их (Рис. 5).

- Поднять бак для грязной воды, повернуть его против часовой стрелки и снять.

- Промыть бак для грязной воды и очистить пробку сливного отверстия.

- Установить все детали на место, выполнив указанные процедуры в обратном порядке.

|  | При сливе жидкостей, используемых для мытья полов, следует выполнять инструкции, приведенные на этикетке моющего средства, и соблюдать применимые на текущий момент законы и правила. |
| --- | --- |

10.2	Очистка сквиджа

Очистить сквидж струей воды. Проверить состояние резинок и перевернуть или заменить их, если требуется.

Тщательная очистка всей системы всасывания обеспечивает более длительный срок эксплуатации двигателя всасывания.

Очистить водосборную трубу и убедиться, что она не засорена (Рис. 14-1).

|  | При выполнении этих действий всегда следует использовать перчатки для защиты от контакта с опасными растворами. Следует убедиться, что поблизости нет людей или предметов. |
| --- | --- |

10.3	Очистка фильтра бака для моющего раствора (Рис. 10-3).

- Снять и очистить фильтр.

- Установить фильтр на место.

# 10.4	Снятие дисковых щеток (модели Grande Brio 45 B, BT и E)

- Поднять сквидж.

- Поднять машину, нажимая на рукоятку.

- Нажать на кнопку щетки.

- Несколько раз нажать на кнопку щетки (Рис. 7-5). Щетка автоматически отсоединяется.

10.5	Снятие дисковых щеток (модели Grande Brio 55 B и BT)

- Поднять сквидж.

- Поднять машину, нажимая на рукоятку, и поставить ее на задние колеса.

- Снять щетку с шестигранного штифта, потянув ее вниз.

|  | Убедиться, что поблизости от машины нет предметов или людей. |
| --- | --- |

11 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

11.1	Замена задней резинки сквиджа

Следует выполнить следующие действия для замены задней резинки сквиджа, если она изношена и не обеспечивает надлежащее удаление влаги:

- Снять сквидж с машины (Рис. 10).

- Открутить внешние фиксаторы резинки (Рис. 9-3).

- Отогнуть крюк (Рис. 9-1) и снять заднюю резинку (Рис. 9-2).

- Перевернуть резинку или заменить, если требуется.

- Собрать сквидж, выполнив указанные процедуры в обратном порядке.

|  | ВНИМАНИЕ! При выполнении этих действий следует использовать перчатки для защиты от любого контакта с опасными материалами и растворами. |
| --- | --- |

11.2	Замена передней резинки сквиджа

Если передняя резинка сквиджа изношена, влага будет плохо всасываться, и машина не будет выполнять сушку надлежащим образом. Для замены следует выполнить следующие действия:

- Снять сквидж (Рис. 10).

- Открутить фиксаторы (Рис. 13-1).

- Отогнуть крюк, фиксирующий переднюю резинку (Рис. 13-2).

- Перевернуть резинку или заменить, если требуется.

- Собрать сквидж, выполнив указанные процедуры в обратном порядке.

|  | ВНИМАНИЕ! При выполнении этих действий следует использовать перчатки для защиты от любого контакта с опасными материалами и растворами. |
| --- | --- |

11.3	Очистка шланга сквиджа

Если машина плохо всасывает влагу, следует проверить, не засорен ли всасывающий шланг. При необходимости прочистить струей воды, направляя ее с той стороны, которой шланг вставляется в бак. Для этого следует выполнить следующие действия:

- Отсоединить всасывающий шланг от бака для грязной воды и от сквиджа.

- Прочистить шланг струей воды, направляя ее с той стороны, которая вставляется в бак.

- Собрать все детали, выполнив указанные процедуры в обратном порядке.

|  | ВНИМАНИЕ! При выполнении этих действий следует использовать перчатки для защиты от любого контакта с опасными материалами и растворами. |
| --- | --- |

11.4	Очистка бака для грязной воды.

Снять бак и выполнить действия, указанные в разделе 9.1, убедиться в отсутствии загрязнений, в случае необходимости удалить их мягкой губкой.

|  | При выполнении этих действий следует использовать перчатки для защиты от контакта с опасными растворами. Следует убедиться, что поблизости нет людей или предметов. |
| --- | --- |

12 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

# 12.1	Недостаточная подача воды на щетки

- Убедиться, что клапан открыт.

- Проверить наличие воды в баке для моющего раствора.

- Убедиться в чистоте фильтрующего элемента.

- Проверить работу соленоида. Включая и выключая щетки, можно услышать звук срабатывания соленоида и таким образом проверить, работает он или нет.

# 12.2	Сквидж не обеспечивает надлежащую сушку

- Убедиться в отсутствии загрязнений сквиджа.

- Убедиться, что сквидж отрегулирован надлежащим образом (Рис. 14).

- Проверить, не засорен ли всасывающий шланг.

- Очистить всю систему всасывания (см. раздел "ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ")

- Если требуется, заменить изношенные резинки.

- Проверить положение поплавка.

12.3	Машина не очищает пол надлежащим образом

- Проверить состояние щетки и заменить ее, если требуется. Замену щетки следует выполнять, когда длина щетинок составляет около 20 мм. Информацию о замене см. в разделе "СНЯТИЕ ДИСКОВЫХ ЩЕТОК" и "УСТАНОВКА ДИСКОВОЙ ЩЕТКИ". Эксплуатация машины с чрезмерно изношенной щеткой может привести к повреждению пола.

- Использовать не стандартную щетку, а щетку другого типа. Мы рекомендуем выполнять очистку сильно загрязненного пола с использованием специальных щеток, которые поставляются по запросу и в соответствии с вашими конкретными потребностями.

# 12.4	Образуется слишком большое количество пены

Убедиться, что используется моющее средство с низким пенообразованием. Если требуется, добавить небольшое количество противопенного средства в бак для грязной воды.

Следует помнить, что чем менее загрязнен пол, тем больше образуется пены. В этом случае следует использовать более слабый раствор моющего средства.

12.5	Двигатель всасывания не работает

- Проверить, горит ли сигнальная лампочка двигателя.

- Проверить, не переполнился ли бак для грязной воды, слить из него грязную воду, если требуется.

- Убедиться, что электрический соединитель правильно подсоединен.

- Проверить, не сработало ли защитное устройство.

# 12.6	Двигатель щетки не работает

|  | Для предотвращения повреждения пола двигатель начинает работать только при нажатии кнопки на рукоятке. |
| --- | --- |

- Проверить, горит ли сигнальная лампочка двигателя (аккумуляторная версия).

- Убедиться, что электрический соединитель правильно подсоединен.

- Проверить работу кнопки включения.

- Проверить, не сработало ли защитное устройство.

12.7	Машина не запускается

- Проверить, подключен ли соединитель к аккумуляторам (аккумуляторная версия)

- Убедиться, что аккумуляторы заряжены.

- Проверить работу кнопки включения.

- Проверить, не сработало ли защитное устройство.

# 12.8	Плавкие предохранители и термовыключатели

Машина снабжена следующими средствами электрозащиты:

- Плавкий предохранитель (125 А) системы питания от аккумуляторов для защиты от короткого замыкания.

- Термовыключатели, установленные на крышке панели управления для обеспечения легкого доступа и защиты:

●	АККУМУЛЯТОРНАЯ ВЕРСИЯ (Рис. 8):

○	двигатель щетки (30 А)

○	двигатель всасывания (30 А)

○	электрическая цепь (3 А)

●	СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ (Рис. 6):

○	двигатель щетки (3 А)

○	электрическая цепь (8 А)

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

| – ПРОВЕРКА – | Giornaliero Ежедневное Quotidien | Settimanale Еженедельное Hebdomadaire | Mensile Ежемесячное Mensuel | Annuale Ежегодное Annuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистить шланги |  |  |  |  |
| Очистить резинки сквиджа |  |  |  |  |
| Очистить фильтр бака для грязной воды |  |  |  |  |
| Проверить степень износа силовых кабелей |  |  |  |  |
| Очистить бак для грязной воды |  |  |  |  |
| Проверить состояние резинок сквиджа и колес |  |  |  |  |
| Очистить соленоид |  |  |  |  |
| Проверить состояние щеток |  |  |  |  |
| Проверить состояние/ убедиться в отсутствии повреждений шлангов |  |  |  |  |
| Проверить уплотнения |  |  |  |  |
| Очистить бак для моющего раствора |  |  |  |  |
| Проверить проводку и разъемы |  |  |  |  |
| Очистить двигатели струей воздуха |  |  |  |  |
| Проверить соединения |  |  |  |  |
| Проверить щетки |  |  |  |  |

# GALLERIA IMMAGINI – ГАЛЕРЕЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ – GALERIE D'IMAGES - BILDERGALERIE

| Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 3 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 4 | Рис. 5 | Рис. 6 |

| Рис. 7 | Рис. 8 |
| --- | --- |

| Рис. 9 | Рис. 10 |
| --- | --- |
| Рис. 11 | Рис. 12 |
| Рис. 13 | Рис. 14 |